激光PM2.5传感器原理
     攀藤G1是一款数字式通用颗粒浓度传感器，可以用于获得单位体积内空气中悬浮颗粒物个数及质量，即颗粒物浓度，并以数字接口形式输出。传感器采用激光散射原理。即令激光照射在空气中的悬浮颗粒物上产生散射，同时在某一特定角度收集散射光，得到散射光强随时间变化的曲线。进而微处理器利用基于米氏（MIE）理论的算法，得出颗粒物的等效粒径及单位体积内不同粒径的颗粒物数量。输出为单位体积内各浓度颗粒物质量及个数。
 
传感器原理
 
实物图和接口定义。

       攀藤G1传感器传输协议串口默认波特率：9600bps，校验位：无，停止位：1位。模块工作在连续采样方式下，模块在每一次采样结束后主动发送采样数据，采样响应时间小于600毫秒，数据更新时间小于2秒。模块发送数据包定义32个字节。控制器只要读取串口中数据，处理、传唤得到需要的数值。
 
传输协议
用到的有数据4、5、6，直接读出传感器中的16进制数据。
        3.液晶屏
     液晶屏型号是

35DTP，分辨率480*320。

串口屏是由液晶屏+单片机+存储器三部分构成的，由计算机将图片和汉字点阵通过GpuMaker程序预先存储到串口屏的存储器中，然后由单片机通过串口发送指令调用显示就可以，单片机部分的编程就会变得简单。用会了这款液晶屏感觉还是挺好用，适合业余DIY点小东西。
 
串口屏原理

软件设计
 
    画了个简单的流程图，还是比较简单的。传感器在测试过程中发现会偶尔出现数据混乱的情况，所以需要对发送的数据包校验以保证数据的正确性。如果校验数据错误，舍弃这一包数据，重新接收下一包。如果确认数据正确即进行数据格式转换，根据下表计算需要显示的AQI值，以及判断首要污染物项目。
 
国家环保部标准，空气质量指数就是通过这个表计算的。

 
对应的污染级别应该采取的措施。

 
屏幕显示的污染级别对应的颜色，严格按照这个配色来的，照片颜色显示质量不如实际显示颜色鲜艳。照不出效果。

合体到一块了，内部空间。