2012年大学生电子设计竞赛黑龙江赛区TI杯竞赛题

I题：感应式充电电源（专科）

一、任务

利用电磁感应原理设计制作一感应式充电电源，电源的输入电路和输出电路可

以分离，充电时将输出电路与输入电路耦合接触即可对用电设备充电。

二、要求

1、基本部分：

（1） 感应接触面积：≤5 cm2。

- 输入电压为30V DC，输出电压为4.3V DC，额定输出电流200mA。

- 具有过电流保护，保护电流为250mA。

- 额定输出时，电源转换效率不小于35 %。

- 输出电路移开时，输入电流不大于额定值的20% 。

2、发挥部分：

（1） 输入电压在10～30V DC之间变化时，输出电压变化不得超过额定值的10%。

- 输入电压为30V DC，输出电压为4.3V DC，额定输出电流达到400mA。

- 如果输出额定电流能够达到400mA，则过流保护设为450mA。

- 额定输出时，电源转换效率不小于50 %。

- 其它。

三、说明

1、基本要求的第（1）项：感应接触面积：≤5 cm2，是必备要求，如果大于5 cm2，则后续要求均不得分。

2、输入输出电路的接触部分应该有一定的封装，接触部分的电路不能裸露在外面。

3、感应接触面积为平面接触，如接触部分有嵌入、则嵌入部份也计入接触面积。

四、评分标准

| 设计 报告 | 项 目 | 主要内容 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 系统方案 | 比较与选择 方案描述 | 2 |
|  | 理论分析与计算 | 电压测量 电流测量 功率测量 | 5 |
|  | 电路与程序设计 | 电路原理设计 电路硬件结构设计 | 5 |
|  | 测试方案与及测试结果 | 测试方案及测试条件 测试结果完整性 测试结果分析 | 5 |
|  | 设计报告结构及规范性 | 摘要 设计报告正文的结构 图表的规范性 | 3 |
|  | 总分 | 20 |
| 基本 要求 | 完成第（1）项 | 10 |
|  | 完成第（2）项 | 15 |
|  | 完成第（3）项 | 10 |
|  | 完成第（4）项 | 10 |
|  | 完成第（5）项 | 5 |
|  | 总分 | 50 |
| 发挥 部分 | 完成第（1）项 | 15 |
|  | 完成第（2）项 | 10 |
|  | 完成第（3）项 | 20 |
|  | 完成第（4）项 | 5 |
|  | 总分 | 50 |

注：如果对题意有疑问，请往tanyg0267@yahoo.com.cn,hljdzjs@163.com两个邮箱同时发邮件，会有命题专家给予答复。