8 位串入、并出移位寄存器

1. 概述

74HC164、74HCT164 是高速硅门 CMOS 器件，与低功耗肖特基型 TTL (LSTTL) 器件的引脚兼容。74HC164、74HCT164 是 8 位边沿触发式移位寄存器，串行输入数据，然后并行输出。数据通过两个输入端（DSA 或 DSB）之一串行输入；任一输入端可以用作高电平使能端，控制另一输入端的数据输入。两个输入端或者连接在一起，或者把不用的输入端接高电平，一定不要悬空。

时钟 (CP) 每次由低变高时，数据右移一位，输入到 Q0， Q0 是两个数据输入端（DSA 和 DSB）的逻辑与，它将上升时钟沿之前保持一个建立时间的长度。

主复位 (MR) 输入端上的一个低电平将使其它所有输入端都无效，同时非同步地清除寄存器，强制所有的输出为低电平。

2. 特性

- 门控串行数据输入

- 异步中央复位

- 符合 JEDEC 标准 no. 7A

- 静电放电 (ESD) 保护：
 ·HBM EIA/JESD22-A114-B 超过 2000 V
 ·MM EIA/JESD22-A115-A 超过 200 V 。

- 多种封装形式

- 额定从 -40 °C 至 +85 °C 和 -40 °C 至 +125 °C 。

3. 功能图

图 1. 逻辑符号

图 2. IEC 逻辑符号

图 3. 逻辑图

图 4. 功能图

4. 引脚信息

图 5. DIP14、SO14、SSOP14 和 TSSOP14 封装的引脚配置

引脚说明

| 符号 | 引脚 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| DSA | 1 | 数据输入 |
| DSB | 1 | 数据输入 |
| Q0~Q3 | 3~6 | 输出 |
| GND | 7 | 地 (0 V) |
| CP | 8 | 时钟输入（低电平到高电平边沿触发） |
| /M/R | 9 | 中央复位输入（低电平有效） |
| Q4~Q7 | 10~13 | 输出 |
| VCC | 14 | 正电源罗 |