项目名称：激光远程遥控器设计（硬件）

1目标：通过激光通信构成远距离遥控装置，对远距离目标，配合视觉进行观测进行人机互动控制。具有当前红外线遥控器以及无线电遥控器不具备的特点：控制距离远、被控对象（小功率）无需自备电源、控制效果可以实时观测。

2装置结构

图1结构图

图2电路框图

3实验步骤：

1购买器件安装调试。用示波器观察发射与接收波形，通过宽带进行编码调整，即不同发射接收信号的宽带，代表不同的控制代码。

2通过网络查电路激光器驱动、光敏电阻信号接收和调试资料。

3购买阅读51单片机的书，查接口的电路和测控软件。

4 购买安装单片机 采用89C52(工业级) ；利用万能板安装。

5购买继电器和直流小电机 利用单片机开发器调试遥控程序。

6利用单片机写入器写入调试好的程序。进行现场试验。

- 毕业设计要求

试验装置一套，遥控功能3个，遥控距离15-30米。

毕业论文

- 参考资料

51单片机原理与应用类

遥控器设计与实验类

光电检测原理与应用类