2012年大学生电子设计竞赛黑龙江赛区TI杯竞赛题

H题：便携式温度测量仪（专科）

一、任务

使用2只数字温度传感器和2只热电阻温度传感器制作温度检测仪，电源由四节5号电池供电。采用液晶显示屏及其配套的控制驱动电路显示测量结果，可采用各种集成电路，但不得采用具有多种功能组合成一体的测温集成电路。

二、要求

（1）基本部分

- 使用2路数字温度传感器；

- 测温范围0(100℃，误差不大于±0.5℃；

- 同时显示A路和B路两路的温度值；

- 具有按日期和时间记忆相应温度数据的功能，并能够显示查询的结果。

（2）发挥部分

1. 使用2路热电阻温度传感器，测温范围0(100℃,误差不大于±0.2℃；

2. 同时显示C路和D路两路的温度值；

3. 在四路温度传感器都接入的条件下，可同时显示A、B、C、D各路的温度值；

4．可通过显示屏显示温度时间曲线；

5. 可打印显示的温度时间曲线；

6. 其他，如更换电池时不丢失数据等。

三、注意事项

1. 整个仪器安装在小型仪器盒中，前后面板上可设置功能按键和接线端子。

2. 打印机不包括在本测温系统中，故应预留打印接口，打印机型号自定。

3. 不能使用热电阻变送器，只能使用单独的热电阻传感器，封装形式自选。

4. 采用电池供电，在测试过程中如更换电池，要扣分。

5. 温度测试中所用的温度计和加热装置自备，温度计在某一温度段有0.1 ℃的刻度。校准温度用室温，温度稳定后，记录数据。再取某一较高的温度值，可用御寒的热宝（贮水式电热袋），加温到一较高的温度值，用棉垫包裹备用。

6. 本题的主要器件要求使用TI公司的430系列单片机、模拟运算放大器和电源等集成电路。

7. 液晶显示屏及其控制驱动电路可以使用现成的产品。

8.不允许使用类似产品改装。

四、评分标准

|  | 项 目 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 设计报告 | 摘要、关键词方案论证 | 5分 |
|  | 总体方案各部分的原理介绍、相关计算 | 8分 |
|  | 软件流程图及编程，原程序可作为附件 | 2分 |
|  | 测试方案、测试电路和测试结果、对测试结果的分析讨论结论、心得等 | 5分 |
|  | 总分 | 20分 |
| 基本要求 | 数字温度传感器2路室温温度校准 | 16分 |
|  | 在0(100C℃范围内，取高于室温值测试温度值 | 16分 |
|  | 由显示器显示2路的温度值 | 6分 |
|  | 温度记忆 | 6分 |
|  | 温度查询 | 6分 |
|  | 总分 | 50分 |
| 发挥部分 | 热电阻温度传感器2路室温温度校准 | 16 |
|  | 在0(100C℃范围内，取高于室温值测试温度值 | 16 |
|  | 显示2路的温度值和同时显示四路温度值 | 6分 |
|  | 在显示屏上显示温度时间曲线 | 5分 |
|  | 打印显示的温度时间曲线 | 5分 |
|  | 其他，如更换电池时不丢失数据 | 2分 |
|  | 总分 | 50分 |

注：如果对题意有疑问，请往cwz@hit.edu.cn,hljdzjs@163.com两个邮箱同时发邮件，会有命题专家给予答复。