2012年大学生电子设计竞赛黑龙江赛区TI杯竞赛题

E题：简易LCR测量仪（本科）

一、 任务

设计并制作简易电阻、电容、电感、品质因数和损耗系数测量仪，其结构框图如图1所示。

图1测量仪框图

二、要求

1  基本要求

（1）测量电阻范围：100(～1M(，测量精度：；

（2）测量电容范围：1000pF～0.1(F，测量精度：；

（3）测量电感范围：1mH～100mH，测量精度： ；

（4）可使用按键设置被测器件的类型和单位，并显示；

（5）自制满足本测量仪要求的电源。

2. 发挥部分

（1）扩展量程，并提高测量精度。

- 测量电阻范围：10(～10M(，测量精度：；

- 测量电容范围：100pF～1(F，测量精度：；

- 测量电感范围：100(H～1H，测量精度： ；

（2）测量电感的品质因数Q，测量范围：1.0～999.9，测量精度：；

（3）测量电容的损耗系数D，测量范围：0.001～9.999，测量精度：；

（4）具有三个可选的测试频点：100Hz，1kHz，10kHz；

（5）其它（如自动识别器件类型、量程自动转换等）。

三、说明

- 作品中不得使用任何专用LCR测量芯片；

- 在赛区测试时，被测元件由组委会测试组提供；

- 在赛区测试时，以成品数字电桥（基本准确度不低于0.2%）的测量值为标准考察测量精度。

四、评分标准

| 项目 | 主要内容 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 设计报告 | (1) 方案比较、设计与论证； (2) 理论分析与计算； (3) 电路图及有关设计文件； (4) 测试数据及测试结果分析。 | 30 |
| 基本要求（50分） | 电阻测量 | 12 |
|  | 电容测量 | 12 |
|  | 电感测量 | 12 |
|  | 按键设置及显示 | 8 |
|  | 自制电源 | 6 |
| 发挥部分（50分） | 进一步扩展量程和提高精度 | 12 |
|  | 测量电感的品质因数 | 12 |
|  | 测量电容的损耗系数 | 12 |
|  | 测试频点可选 | 6 |
|  | 其它 | 8 |

注：如果对题意有疑问，请往wlx@hit.edu.cn,hljdzjs@163.com两个邮箱同时发邮件，会有命题专家给予答复。